## Slide 1
Le macchine semplici
Meccanica
Tecnologia · classi terze · a.s. 2026-27 · prof. S. Cortesi

## Slide 2
PARTE 1
Forze, lavoro, macchine
Che cos'è una macchina, che cos'è una forza, come si calcola il lavoro.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
2
Notes: Lezioni 1 e 2. Aprire chiedendo alla classe: «Quali macchine avete già usato stamattina?» Raccogliere 4-5 risposte alla lavagna e tenerle come riferimento per tutta l'unità.

## Slide 3
PARTE 1 — OBIETTIVI
Cosa dobbiamo imparare
Che cos'è una macchina.
Che cos'è una forza e che cosa fa.
Quali sono i tre vantaggi principali dell'impiego delle macchine.
Come si calcola il lavoro compiuto da una forza.
Come si sistemano i dati di un problema: multipli, sottomultipli e notazione scientifica.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
3
Notes: Leggere gli obiettivi ad alta voce. Tornarci alla fine della lezione 2 per la verifica formativa.

## Slide 4
Che cos'è una macchina
«Una macchina è un dispositivo che aiuta l'uomo nelle sue attività fisiche o mentali.»
Una macchina esercita o modifica una forza per compiere un lavoro.
esercitare una forza = spingere o tirare
La forza è una grandezza fisica e si misura in newton (N) — si pronuncia niùton
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
4
Notes: Fare provare: spingere il banco (spinta) e tirare la sedia (trazione). Sono le due sole azioni possibili.

## Slide 5
I tre vantaggi delle macchine 1 / 3
MENO TEMPO
Una macchina ci permette di svolgere un'azione più velocemente.
In bicicletta cinque chilometri si percorrono in un quarto d'ora; a piedi ne serve una.
Il trapano avvitatore monta una mensola in mezzo minuto, il cacciavite a mano in cinque.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
5
Notes: Chiedere: «Il tempo che risparmiate, dove finisce?» Serve a introdurre l'idea che la macchina non crea nulla dal nulla.

## Slide 6
I tre vantaggi delle macchine 2 / 3
MENO SFORZO
Con la macchina giusta si compie lo stesso lavoro con meno sforzo, o si compiono lavori altrimenti impossibili.
Il cavatappi: a mani nude il tappo non esce.
L'impastatrice: venti minuti di lavoro fisico diventano il gesto di premere un tasto.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
6
Notes: Questo è il vantaggio su cui è costruita tutta l'unità: il concetto di vantaggio meccanico nasce qui.

## Slide 7
I tre vantaggi delle macchine 3 / 3
MAGGIORE QUALITÀ
Un lavoro eseguito con l'aiuto di una macchina è più preciso e ripetibile.
La macchina da cucire fa mille punti identici al minuto: a mano nessuno ne fa due uguali.
La sega circolare taglia dritto perché la guida impedisce alla lama di deviare.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
7
Notes: Collegare al laboratorio: perché usiamo la squadra e non l'occhio.

## Slide 8
La 2ª legge di Newton
La forza è il prodotto della massa per l'accelerazione.
F = m · a
F forza, in newton (N)
m massa, in chilogrammi (kg)
a accelerazione, in metri al secondo quadrato (m/s²)
A parità di forza, più massa significa meno accelerazione: spingere un carrello pieno costa più fatica che spingerlo vuoto.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
8
Notes: Non serve dimostrarla. Serve saperla leggere e usarla. Insistere sulle unità di misura.

## Slide 9
La forza-peso
Per i corpi soggetti alla sola forza di gravità la legge si scrive così:
P = m · g
P forza-peso, in newton (N)
m massa, in chilogrammi (kg)
g accelerazione di gravità: 9,8 m/s² sulla Terra a livello del mare (da imparare)
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
9
Notes: Da qui in avanti l'accelerazione di gravità si chiama SEMPRE g, mai a. Uniformità di notazione.

## Slide 10
Massa e peso non sono la stessa cosa
LA MASSA
È la quantità di materia di cui un corpo è fatto. Si misura in kg e non cambia mai, in nessun luogo dell'universo.
IL PESO (forza-peso)
È la forza con cui quella massa è attratta verso il centro della Terra. Si misura in N e cambia da pianeta a pianeta.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
10
Notes: L'errore classico: «peso 60 kg». In realtà la massa è 60 kg e il peso è 588 N. Correggerlo ogni volta, con garbo.

## Slide 11
Prima di calcolare: sistemare i dati
Il primo passo non è la formula: è la conversione.
Grandezza | Unità del S.I. | Esempio di conversione
Massa | chilogrammo (kg) | 5,0 × 10³ g = 5,0 kg
Lunghezza | metro (m) | 1,2 × 10³ mm = 1,2 m
Forza | newton (N) | 1,2 × 10⁴ N = 12 kN
Lavoro | joule (J) | 4,7 × 10⁴ J = 47 kJ
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
11
Notes: Slide di servizio: tornarci ogni volta che un esercizio dà un dato in unità diversa. Far scrivere la tabella sul quaderno. Ricordare anche q (quintale) e t (tonnellata), hg, dm e km, che compaiono negli esercizi.

## Slide 12
La notazione scientifica
Un numero scritto come a × 10ⁿ con a compreso fra 1 e 10.
2 940 J = 2,94 × 10³ J
0,0056 m = 5,6 × 10⁻³ m
132 300 J = 1,323 × 10⁵ J
L'esponente dice di quante posizioni si sposta la virgola: a destra se è positivo, a sinistra se è negativo.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
12
Notes: Farne fare tre o quattro alla lavagna prima di passare agli esercizi.

## Slide 13
A1
Prova tu
Calcola la tua massa e il tuo peso su:
Mercurio g = 3,7 m/s²
Venere g = 8,8 m/s²
Luna g = 1,6 m/s²
Giove g = 2,48 × 10¹ m/s²
Risultati in newton e in kilonewton.
Suggerimento: La massa non compare nella lista: è la stessa dappertutto.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
13
Notes: Ogni studente ottiene numeri diversi. Girare fra i banchi e controllare la conversione di Giove.

## Slide 14
A1
Soluzione
La massa non cambia. Il peso sì: P = m · g
Con 50 kg: Mercurio 185 N · Venere 440 N · Luna 80 N
Giove: 50 × 24,8 = 1 240 N = 1,24 kN
Su Giove pesi circa 2,5 volte che sulla Terra
Su Giove il peso è massimo, sulla Luna minimo: ma sei sempre la stessa persona, con la stessa massa.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
14

## Slide 15
A2
Prova tu
a. Calcola il peso di una cassa di arance di massa 1,2 × 10¹ kg.
b. Il peso di un'auto è 10,78 kN. Calcola la massa dell'auto.
c. Un carrello ha massa 0,45 q. Qual è la sua forza-peso, in newton?
Suggerimento: Attenzione al punto b: si parte dal peso e si torna alla massa. La formula va girata.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
15
Notes: Il punto b è il primo in cui la formula va invertita: m = P : g. Farlo scrivere alla lavagna.

## Slide 16
A2
Soluzione
a. 1,2 × 10¹ kg = 12 kg P = 12 × 9,8 = 117,6 N
b. 10,78 kN = 1,078 × 10⁴ N = 10 780 N m = 10 780 : 9,8 = 1 100 kg = 1,1 t
c. 0,45 q = 45 kg P = 45 × 9,8 = 441 N = 4,41 × 10² N
a) 117,6 N b) 1 100 kg c) 441 N
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
16

## Slide 17
A3
Prova tu
Un oggetto che sulla Terra pesa 68 N viene portato su un pianeta sconosciuto, dove il suo peso aumenta di 12 N.
a. Calcola la massa dell'oggetto.
b. Calcola l'accelerazione di gravità di quel pianeta.
Suggerimento: Uno dei due dati serve a una sola delle due domande. Quale?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
17
Notes: È il tranello dell'unità, ed è voluto: al punto a il dato dei 12 N è del tutto inutile, perché la massa non cambia cambiando pianeta. Lasciare che la classe ci caschi, poi smontarlo insieme. Serve al punto b, dove diventa indispensabile.

## Slide 18
A3
Soluzione
a. m = 68 : 9,8 = 6,9 kg — non dipende dal pianeta.
I 12 N in più non servono qui: sono lì apposta.
b. 68 + 12 = 80 N → g = 80 : 6,9 = 11,6 m/s²
a) m = 6,9 kg ovunque b) g ≈ 11,6 m/s²
Morale: prima di calcolare, chiediti se quel dato serve davvero.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
18

## Slide 19
Il lavoro
Il lavoro è una grandezza fisica e si misura in joule (J) — si pronuncia giàul
Si calcola moltiplicando la forza applicata per lo spostamento:
L = F · S
L = m · a · S
Per i corpi in movimento verticale la forza è il peso, quindi: L = P · S = m · g · S
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
19
Notes: Insistere: se non c'è spostamento non c'è lavoro. Reggere lo zaino fermo, per la fisica, non è lavoro.

## Slide 20
Esempio svolto 1
Sollevare un secchio d'acqua di massa 3 000 g da un pozzo profondo 5 m.
Sistemo i dati: 3 000 g = 3 kg S = 5 m
Scelgo la formula: L = m · g · S
Calcolo: L = 3 × 9,8 × 5 = 147 J
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
20
Notes: Modello di svolgimento in tre passi: sistemo i dati, scelgo la formula, calcolo. Pretenderlo sempre.

## Slide 21
Esempio svolto 2
Sollevare un secchio d'acqua di massa 50 hg da un pozzo profondo 0,003 km.
Sistemo i dati: 50 hg = 5 kg 0,003 km = 3 m
Calcolo: L = 5 × 9,8 × 3 = 147 J
Stessa situazione, stesso risultato. Cambiavano solo le unità di partenza.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
21
Notes: Questo è il punto: i due esempi descrivono la stessa cosa. Chi non converte, sbaglia di mille volte.

## Slide 22
A4
Prova tu
Gastone e Pierino si arrampicano su una pertica alta 5,0 × 10² cm.
Gastone ha una massa di 60 kg.
Pierino pesa 294 N.
Calcola il lavoro svolto da ciascuno dei due.
Suggerimento: Di Gastone conosci la massa, di Pierino il peso. Uno dei due ha già il dato pronto.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
22
Notes: Trappola utile: uno dei due dati è già una forza. Chi moltiplica 294 × 9,8 non ha capito la differenza.

## Slide 23
A4
Soluzione
5,0 × 10² cm = 5 m
Gastone: P = 60 × 9,8 = 588 N L = 588 × 5 = 2 940 J = 2,94 × 10³ J
Pierino: il peso è già dato L = 294 × 5 = 1 470 J = 1,47 × 10³ J
Gastone 2 940 J · Pierino 1 470 J
Gastone compie il doppio del lavoro perché pesa il doppio: la pertica è la stessa.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
23

## Slide 24
A5
Prova tu
Un ascensore di massa 0,9 t sale di 0,015 km.
Calcola il lavoro di sollevamento svolto dal motore. Esprimi il risultato in joule e in kilojoule.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
24
Notes: Due conversioni in un colpo solo. Chi sbaglia una delle due ottiene un risultato mille volte fuori.

## Slide 25
A5
Soluzione
Sistemo i dati: 0,9 t = 9,0 × 10² kg = 900 kg 0,015 km = 15 m
Calcolo: L = 900 × 9,8 × 15
L = 132 300 J = 1,323 × 10⁵ J
L = 132 300 J = 132,3 kJ ≈ 0,13 MJ
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
25

## Slide 26
A6
Prova tu
Una gru di cantiere solleva un carico di 1,5 × 10³ kg fino a un'altezza di 2,5 × 10¹ m.
a. Calcola il lavoro compiuto, in kJ.
b. Se lo stesso carico salisse al doppio dell'altezza, il lavoro raddoppierebbe? Perché?
Suggerimento: Nella formula L = m · g · S, che cosa succede al risultato se raddoppi S?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
26
Notes: Il punto b prepara la legge d'oro: il lavoro è proporzionale allo spostamento.

## Slide 27
A6
Soluzione
a. L = 1 500 × 9,8 × 25 = 367 500 J = 3,675 × 10⁵ J = 367,5 kJ
b. Sì. Nella formula lo spostamento compare una sola volta e moltiplica:
raddoppiando S raddoppia L. 1 500 × 9,8 × 50 = 735 kJ
a) 367,5 kJ b) sì, il lavoro raddoppia: 735 kJ
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
27

## Slide 28
PARTE 2
Le macchine semplici
La leva, la carrucola, il piano inclinato e tutto quello che se ne ricava.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
28
Notes: Lezioni 3-6. Riprendere l'elenco raccolto alla lavagna nella lezione 1: ora lo classificheremo.

## Slide 29
PARTE 2 — OBIETTIVI
Cosa dobbiamo imparare
Conoscere la classificazione delle macchine semplici.
Saper individuare gli elementi di una macchina semplice in oggetti di uso comune.
Saper definire i termini FULCRO, BRACCIO, POTENZA e RESISTENZA.
Saper riconoscere il genere e il vantaggio di una leva.
Saper risolvere problemi su leve, carrucole e piani inclinati.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
29

## Slide 30
Macchina semplice, macchina composta
Una macchina trasforma energia in lavoro utile: è la stessa definizione della prima lezione, detta in termini di energia.
MACCHINA SEMPLICE
Un dispositivo elementare: la leva, il piano inclinato e ciò che ne deriva.
MACCHINA COMPOSTA
Più macchine semplici che lavorano insieme: la bicicletta, la gru, il trapano.
Ogni macchina è fatta di pochi dispositivi elementari.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
30
Notes: Domanda da lanciare: «La bicicletta è semplice o composta?» Serve a introdurre la slide successiva.

## Slide 31
Le macchine semplici
Tutto si riconduce a due famiglie: la leva e il piano inclinato.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
31
Notes: Far copiare lo schema sul quaderno: è la mappa di tutta la seconda parte.

## Slide 32
La bicicletta è piena di macchine semplici
Pedale e pedivella: una leva.
Freno: leva sul manubrio + pinza sul cerchio. Due leve in serie.
Corona e pignone: cambiare rapporto = scegliere fra forza e velocità.
Viti ovunque, e il cuneo del cavalletto.
Perché in salita si scala il rapporto?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
32
Notes: Domanda aperta da lasciare in sospeso: la risposta arriverà con la legge d'oro. Se qualcuno la anticipa, è un ottimo segno.

## Slide 33
La leva
Un'asta rigida che gira attorno a un punto fisso: il FULCRO.
Due forze: la POTENZA (la facciamo noi) e la RESISTENZA (va vinta).
Il BRACCIO è la distanza fra il fulcro e la forza: Bp e Br.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
33
Notes: Quattro parole da fissare: fulcro, braccio, potenza, resistenza. Farle ripetere. Torneranno in ogni esercizio.

## Slide 34
1° principio dell'equilibrio
Due corpi di ugual peso sono in equilibrio quando la loro distanza dal fulcro è uguale.
Se i pesi sono diversi, a distanze uguali l'equilibrio non c'è: scende il più pesante.
È l'esperienza dell'altalena: il più leggero deve spostarsi indietro.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
34
Notes: Chiedere chi ha un fratello o una sorella di peso diverso: tutti hanno già risolto questo problema da soli.

## Slide 35
2° principio dell'equilibrio
La leva è in equilibrio quando il prodotto di ciascuna forza per il proprio braccio è uguale:
P · Bp = R · Br
ovvero, come proporzione: P : R = Br : Bp
Risolve quasi tutti i problemi sulle leve.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
35
Notes: Farla imparare a memoria in questa forma: potenza per il suo braccio uguale resistenza per il suo braccio.

## Slide 36
I tre generi di leva
LEVA DI 1° GENERE — interfissa
Il fulcro sta in mezzo.
F
P
R
LEVA DI 2° GENERE — interresistente
La resistenza sta in mezzo.
F
P
R
LEVA DI 3° GENERE — interpotente
La potenza sta in mezzo.
F
P
R
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
36
Notes: Gli schemi sono ridisegnati. Far notare che cambia solo QUALE dei tre elementi sta in mezzo: è da lì che viene il nome (interfissa, interresistente, interpotente).

## Slide 37
Il vantaggio di una leva
Il vantaggio V dice di quante volte la leva moltiplica la forza che applichiamo.
V = R / P
V = Bp / Br
V > 1 VANTAGGIOSA: serve meno forza
V = 1 INDIFFERENTE: cambia solo la direzione
V < 1 SVANTAGGIOSA: più forza, più velocità
V è un numero puro: non ha unità di misura.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
37
Notes: Le due formule sono equivalenti: si usa quella per cui si hanno i dati. Insistere che V non ha unità.

## Slide 38
Genere e vantaggio
Il genere dipende da dove sta il fulcro; il vantaggio dalla lunghezza dei bracci.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
38
Genere | In mezzo sta | Vantaggio
1° — interfissa | il fulcro | dipende dai bracci
2° — interresistente | la resistenza | sempre vantaggiosa
3° — interpotente | la potenza | sempre svantaggiosa
Nella leva di 1° genere tutto dipende da dove metti il fulcro.

## Slide 39
Esempi di leva di 1° genere
Il fulcro sta in mezzo: stadera, forbici, tenaglie.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
39

## Slide 40
Esempi di leva di 2° genere
La resistenza sta in mezzo: apribottiglie, carriola, schiaccianoci. Sempre vantaggiose.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
40

## Slide 41
Esempi di leva di 3° genere
La potenza sta in mezzo: badile, pinze da ghiaccio. Sempre svantaggiose.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
41

## Slide 42
Il corpo umano è pieno di leve
Avambraccio — 3° genere. Bp = 4 cm, Br = 32 cm: V = 0,125.
Cranio sul collo — 1° genere.
Piede sulle punte — 2° genere, vantaggiosa.
Mandibola — 3° genere: la noce si spacca coi molari.
Se il braccio è così svantaggioso, perché l'evoluzione l'ha scelto?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
42
Notes: Risposta: in cambio della forza si guadagna velocità e ampiezza. Il bicipite si accorcia di 2 cm e la mano si sposta di 16. È la legge d'oro letta al contrario. Far provare a tutti: mano sul bicipite, sollevare lo zaino.

## Slide 43
B1
Prova tu
Una leva di 1° genere ha il braccio della potenza lungo 1,2 × 10³ mm e quello della resistenza 3,0 × 10² mm.
La resistenza da vincere è 4,0 × 10² N.
Calcola il vantaggio della leva e la potenza necessaria.
Suggerimento: Prima converti i due bracci nella stessa unità. Poi V = Bp / Br.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
43
Notes: Primo esercizio con i dati in notazione scientifica. Farlo insieme alla lavagna, passo per passo.

## Slide 44
B1
Soluzione
Sistemo i dati: Bp = 1,2 × 10³ mm = 1 200 mm = 1,2 m Br = 3,0 × 10² mm = 300 mm = 0,3 m
Vantaggio: V = Bp : Br = 1,2 : 0,3 = 4
Potenza: V = R : P → P = R : V = 400 : 4 = 100 N
V = 4 (vantaggiosa) P = 100 N = 1,0 × 10² N
Bastava anche lasciare i bracci in millimetri: il vantaggio è un rapporto, le unità si semplificano.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
44

## Slide 45
B2
Prova tu
Edoardo riesce a esercitare una forza sufficiente a sollevare una massa di 2,0 × 10¹ kg.
Dispone della carriola in figura. Vuole sapere qual è il carico massimo che potrà sollevare con questa macchina.
Suggerimento: Le quote della carriola sono nella figura. Di che genere è questa leva?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
45
Notes: Le quote in figura: Bp = 90 cm, Br = 30 cm. Farle leggere agli studenti, non dettarle.

## Slide 46
B2
Soluzione
La carriola è una leva di 2° genere: la ruota è il fulcro, il carico sta in mezzo.
Vantaggio: V = Bp : Br = 90 : 30 = 3
Carico: R = P × V = 20 × 3 = 60 kg
In newton: 60 × 9,8 = 588 N = 5,88 × 10² N
R = 60 kg = 588 N
Tre volte il carico, con la stessa forza. Ma deve percorrere lo stesso tratto tre volte più lentamente?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
46

## Slide 47
B3
Prova tu
Pablo deve afferrare un oggetto fragile.
L'oggetto sopporta al massimo 0,5 N.
Pablo non fa meno di 2 N.
Con la pinza in figura ce la fa senza romperlo?
Suggerimento: Qui la leva conviene che sia svantaggiosa. Perché?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
47
Notes: Esercizio prezioso: mostra che una leva svantaggiosa può essere esattamente quello che serve. Quote in figura: Bp = 4 cm, Br = 20 cm.

## Slide 48
B3
Soluzione
La pinza è una leva di 3° genere: la potenza sta in mezzo. Bp = 4 cm, Br = 20 cm
Vantaggio: V = Bp : Br = 4 : 20 = 0,2 (svantaggiosa)
Forza sull'oggetto: R = P × V = 2 × 0,2 = 0,4 N
0,4 N è minore di 0,5 N.
R = 0,4 N < 0,5 N: l'oggetto regge
Una leva svantaggiosa non è una leva sbagliata: qui serve proprio a smorzare la forza.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
48

## Slide 49
B4
Prova tu
Uno schiaccianoci ha Bp = 1,8 dm e Br = 3,0 × 10¹ mm.
Per rompere il guscio servono 3,0 × 10² N.
Che forza fa la mano? Di che genere è la leva?
Suggerimento: Un decimetro sono 10 cm; un millimetro è un decimo di cm.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
49
Notes: Doppia conversione con unità diverse fra loro: dm e mm. È il tipo di dato che nei compiti fa più danni.

## Slide 50
B4
Soluzione
Sistemo i dati: Bp = 1,8 dm = 18 cm Br = 3,0 × 10¹ mm = 30 mm = 3 cm
Vantaggio: V = 18 : 3 = 6
Potenza: P = R : V = 300 : 6 = 50 N
È una leva di 2° genere (interresistente): la noce sta in mezzo. Sempre vantaggiosa.
V = 6 P = 50 N
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
50

## Slide 51
B5
Prova tu
Il bicipite si attacca all'avambraccio a 4,0 × 10¹ mm dal gomito. La mano è a 3,2 × 10² mm dal gomito.
Reggi in mano un oggetto che pesa 2,0 × 10¹ N.
Che forza deve esercitare il bicipite?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
51
Notes: Il risultato stupisce sempre: otto volte il peso sollevato. Da qui la domanda sull'evoluzione.

## Slide 52
B5
Soluzione
Sistemo i dati: Bp = 40 mm = 4 cm Br = 320 mm = 32 cm R = 20 N
Vantaggio: V = 4 : 32 = 0,125 (fortemente svantaggiosa)
Potenza: P = R : V = 20 : 0,125 = 160 N = 1,6 × 10² N
P = 160 N: otto volte il peso che hai in mano
In cambio si guadagna velocità: 2 cm di accorciamento del muscolo spostano la mano di 16 cm.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
52

## Slide 53
B6
Prova tu
Un'asta rigida è appoggiata su un fulcro. A sinistra, a 8,0 × 10² mm dal fulcro, è appesa una massa di 30 kg.
A che distanza dal fulcro va appesa, dall'altra parte, una massa di 4,0 × 10¹ kg perché l'asta resti in equilibrio?
Suggerimento: Usa il 2° principio: P · Bp = R · Br. Le masse vanno bene, purché siano nella stessa unità.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
53
Notes: Non serve convertire le masse in newton: il fattore 9,8 comparirebbe da entrambe le parti e si semplifica. Farlo notare, è un buon momento di ragionamento algebrico.

## Slide 54
B6
Soluzione
Sistemo i dati: 8,0 × 10² mm = 80 cm 4,0 × 10¹ kg = 40 kg
2° principio: 30 × 80 = 40 × x
2 400 = 40 × x → x = 2 400 : 40 = 60 cm
x = 60 cm dal fulcro
Più è pesante, più deve stare vicino al fulcro: è l'altalena.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
54

## Slide 55
B7
Prova tu
Il tagliabulloni ha due leve in serie.
a. Il vantaggio della prima leva? E della seconda?
b. Il vantaggio totale?
c. Con Br = 3 cm, che Bp servirebbe a una pinza semplice?
Suggerimento: In serie i vantaggi si moltiplicano, non si sommano.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
55
Notes: Quote in figura. Esercizio di livello alto: assegnarlo come potenziamento o da svolgere in coppia.

## Slide 56
B7
Soluzione
a. 1ª leva (manici): V₁ = 26 : 3 ≈ 8,7 2ª leva (lame): V₂ = 5 : 3 ≈ 1,7
b. In serie i vantaggi si moltiplicano: V = V₁ × V₂ ≈ 8,7 × 1,7 ≈ 15
c. Con una pinza semplice servirebbe Bp = V × Br = 15 × 3 = 45 cm
V ≈ 15 Bp = 45 cm
Per questo il tagliabulloni ha due stadi: una pinza da mezzo metro sarebbe ingestibile.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
56

## Slide 57
La carrucola fissa
Una ruota scanalata che gira attorno a un perno fissato a un sostegno.
È una leva di 1° genere indifferente: il fulcro è il centro, i due bracci sono uguali (sono due raggi).
Non fa risparmiare forza: cambia la direzione dello sforzo. Tirare verso il basso è più comodo, perché ci si può appendere.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
57
Notes: Domanda: «Se non fa risparmiare forza, a che serve?» Molti pensano che serva sempre a far meno fatica.

## Slide 58
Carrucola mobile, composta, paranco
Carrucola mobile: leva di 2° genere, sempre vantaggiosa. Dimezza la forza: V = 2.
Carrucola composta: una fissa più una mobile. Dimezza la forza e ne cambia la direzione.
Paranco: più carrucole affiancate. La forza si divide per il numero di funi: P = R : n
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
58
Notes: Sul paranco: contare le funi INSIEME alla classe, guardando la figura. È lì che si sbaglia.

## Slide 59
LA LEGGE D'ORO DELLA MECCANICA
Stesso carico, stessa altezza, quattro macchine diverse: lo sforzo cala ogni volta.
Ma il lavoro compiuto è sempre lo stesso.
Quello che si guadagna in forza si perde in spostamento.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
59
Notes: LA slide della seconda parte. Se resta una sola frase di tutta l'unità, dev'essere questa. Riprendere qui la domanda sul cambio della bicicletta.

## Slide 60
E nella realtà? Attrito e rendimento
Finora abbiamo ragionato su macchine ideali. Ma la carrucola cigola, la carriola si pianta, la vite si blocca.
Una parte del lavoro che entra nella macchina viene consumata dall'attrito e si trasforma in calore.
Il lavoro che esce è sempre minore di quello che entra.
Il rendimento è il rapporto fra i due, espresso in percentuale.
Una macchina con rendimento del 90% restituisce 90 J ogni 100 J che le diamo. Il rendimento del 100% non esiste.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
60
Notes: Serve a chiudere il cerchio: i conti che facciamo sono il caso migliore possibile, non la realtà. Esempio concreto: la catena della bici sporca e secca.

## Slide 61
C1
Prova tu
Un secchio che pesa 2,5 × 10² N viene sollevato con una carrucola fissa.
a. Quale forza serve?
b. Se non fa risparmiare forza, perché si usa?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
61
Notes: Il punto b è più importante del punto a. Non accettare «per comodità»: farsi spiegare quale comodità.

## Slide 62
C1
Soluzione
a. La carrucola fissa è indifferente: V = 1. P = R = 250 N
b. Perché cambia la direzione della forza.
Tirando verso il basso si può usare il proprio peso, invece di sollevare verso l'alto.
P = 250 N: nessun guadagno di forza
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
62

## Slide 63
C2
Prova tu
Una carrucola mobile solleva 6,0 × 10¹ kg.
a. Quale forza serve?
b. Per alzare il carico di 1 m, quanta fune tiri?
c. Calcola il lavoro con e senza carrucola.
Suggerimento: Il punto c verifica la legge d'oro con i numeri.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
63
Notes: Esercizio chiave: dimostra con i numeri quello che la slide della legge d'oro dice a parole.

## Slide 64
C2
Soluzione
a. R = 60 × 9,8 = 588 N P = 588 : 2 = 294 N
b. Il doppio: 2 m.
c. Senza carrucola: 588 × 1 = 588 J Con la carrucola: 294 × 2 = 588 J
588 J in entrambi i casi
La forza si dimezza, lo spostamento raddoppia: il lavoro non cambia. È la legge d'oro, verificata con i numeri.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
64

## Slide 65
C3
Prova tu
Un paranco a 5 funi solleva un carico di massa 7,5 × 10² kg.
Quale forza deve essere applicata alla fune libera? Esprimi il risultato in newton e in kilonewton.
Suggerimento: P = R : n, dove n è il numero di funi.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
65
Notes: Ricordare che R va prima trasformato in newton: il carico è dato in kg.

## Slide 66
C3
Soluzione
Sistemo i dati: m = 7,5 × 10² kg = 750 kg n = 5
Resistenza: R = 750 × 9,8 = 7 350 N
Potenza: P = R : n = 7 350 : 5 = 1 470 N
P = 1 470 N = 1,47 kN
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
66

## Slide 67
C4
Prova tu
Una gru del porto di Ravenna usa un paranco a 8 funi. Il motore può tirare al massimo 1,2 × 10⁴ N.
a. Qual è il carico massimo sollevabile, in newton?
b. A quante tonnellate corrisponde?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
67
Notes: Aggancio al territorio: le gru del porto si vedono da mezza città. Se qualcuno le ha viste da vicino, farlo raccontare.

## Slide 68
C4
Soluzione
a. R = P × n = 1,2 × 10⁴ × 8 = 96 000 N = 9,6 × 10⁴ N = 96 kN
b. m = 96 000 : 9,8 ≈ 9 796 kg ≈ 9,8 t
R ≈ 96 kN, cioè poco meno di 10 tonnellate
Il prezzo: per alzare il carico di 1 m, il motore deve tirare 8 m di fune.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
68

## Slide 69
Il verricello
Un cilindro orizzontale, detto tamburo, che ruota su un asse fisso e avvolge una fune.
È una leva di 1° genere vantaggiosa: il braccio della potenza è la manovella, quello della resistenza è il raggio del tamburo.
Più lunga è la manovella, maggiore è il vantaggio. Si usa per sollevare piccoli carichi.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
69

## Slide 70
L'argano
Simile al verricello, ma con tamburo verticale e più manovelle, anche molto lunghe.
Anche l'argano è una leva di 1° genere vantaggiosa.
Le manovelle lunghe permettono a più persone (o a più animali) di spingere insieme: è la macchina dei mulini e delle navi a vela.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
70

## Slide 71
La ruota e l'asse nella ruota
La ruota accoppiata al suo asse è anch'essa una leva.
Spingendo sulla sommità di una ruota che appoggia a terra, il fulcro è il punto di contatto con il terreno:
Bp = diametro Br = raggio → V = 2
Sullo stesso principio funzionano il volante dell'auto, la maniglia della porta, il rubinetto e — come abbiamo visto — il verricello.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
71
Notes: Questa slide mancava e serve per l'esercizio successivo. Far disegnare lo schema sul quaderno: cerchio, punto di contatto a terra, freccia in alto.

## Slide 72
C5
Prova tu
Per aiutare i cavalli, il carrettiere spinge la sommità di una ruota del carro con una forza di 8,0 × 10² N.
Qual è la forza generata sul carro?
Suggerimento: Dove appoggia la ruota c'è il fulcro. Quanto vale il braccio della potenza rispetto a quello della resistenza?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
72
Notes: Se la classe ha capito la slide precedente, questo esercizio si risolve in trenta secondi. È la verifica.

## Slide 73
C5
Soluzione
Il fulcro è il punto di contatto della ruota col terreno.
Bp = diametro, Br = raggio → V = 2
Forza sul carro: R = P × V = 800 × 2 = 1 600 N = 1,6 × 10³ N
F = 1 600 N = 1,6 kN
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
73

## Slide 74
Il piano inclinato
Serve a spostare o sollevare un corpo superando gradualmente un dislivello.
Il vantaggio è il rapporto fra la lunghezza della rampa e il dislivello da superare:
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
74
V = L / H

## Slide 75
Pendenza e vantaggio
Minore è la pendenza, maggiore è il vantaggio: serve meno forza.
Ma il percorso si allunga. È ancora la legge d'oro.
Per questo le strade di montagna fanno i tornanti invece di salire dritte, e le rampe per disabili sono lunghe.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
75
Notes: Collegamento con la normativa: la pendenza massima delle rampe negli edifici pubblici è dell'8% (D.M. 14 giugno 1989, n. 236, art. 8.1.11). Anticipa l'esercizio D2.

## Slide 76
Il cuneo
Un prisma a sezione triangolare: due piani inclinati uniti alla base.
Una forza applicata sulla testa del cuneo viene amplificata e scaricata sulle facce inclinate.
Serve a spaccare legno o pietra. Un coltello affilato è un cuneo sottile: a parità di forza, la pressione sul materiale è molto maggiore.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
76

## Slide 77
La vite
La filettatura è un piano inclinato avvolto attorno a un cilindro.
A ogni giro completo la vite avanza soltanto di un passo: pochi millimetri.
Un lungo giro di mano si trasforma in un piccolo avanzamento, con una forza molto maggiore.
Più il passo è fine, maggiore è il vantaggio — e più giri servono.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
77
Notes: Testo corretto rispetto alla versione precedente: il vantaggio non nasce dalla superficie, ma dal rapporto fra la circonferenza percorsa e il passo.

## Slide 78
D1
Prova tu
Una rampa lunga 6,25 m supera un dislivello di 5,0 × 10² mm.
a. Calcola il vantaggio della rampa.
b. Che forza serve per spingere su un carrello di 8,0 × 10¹ kg? (trascura l'attrito)
Suggerimento: V = L : H, ma prima porta le due lunghezze nella stessa unità.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
78

## Slide 79
D1
Soluzione
Sistemo i dati: L = 6,25 m H = 5,0 × 10² mm = 0,5 m m = 80 kg
a. V = 6,25 : 0,5 = 12,5
b. R = 80 × 9,8 = 784 N P = 784 : 12,5 = 62,7 N
V = 12,5 P ≈ 62,7 N
Con la rampa bastano 63 N invece di 784: dodici volte e mezzo meno. Ma di strada se ne fa 6,25 m invece di 0,5.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
79

## Slide 80
D2
Prova tu
Progetta la rampa per un gradino alto 1,5 × 10² mm.
Il D.M. 236/1989 impone pendenza massima 8%.
a. Lunghezza minima della rampa?
b. Quanto vale il vantaggio?
Suggerimento: Pendenza 8%: ogni 100 m di rampa si sale di 8 m.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
80
Notes: Esercizio che unisce tecnologia, matematica e cittadinanza. Se possibile, misurare davvero il gradino d'ingresso della scuola e verificare se la rampa esistente è a norma.

## Slide 81
D2
Soluzione
Sistemo i dati: H = 1,5 × 10² mm = 0,15 m pendenza = 8% = 0,08
a. L = H : 0,08 = 0,15 : 0,08 = 1,875 m
b. V = L : H = 1,875 : 0,15 = 12,5
L = 1,875 m V = 12,5
Per 15 cm di gradino servono quasi due metri di rampa: per questo negli edifici pubblici occupano tanto spazio.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
81

## Slide 82
D3
Prova tu
Una vite ha passo 2,0 mm. Il manico del cacciavite ha raggio 1,5 × 10¹ mm.
Quante volte, in teoria, viene moltiplicata la forza della mano?
Ricorda: la circonferenza si calcola con C = 2 · π · r, con π ≈ 3,14.
Suggerimento: Confronta la strada che fa la mano in un giro con l'avanzamento della vite in quello stesso giro.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
82
Notes: Esercizio di potenziamento: unisce macchine semplici e geometria del cerchio.

## Slide 83
D3
Soluzione
Strada della mano in un giro: C = 2 × 3,14 × 15 = 94,2 mm
Avanzamento della vite in un giro: 2,0 mm
Vantaggio: V = 94,2 : 2,0 ≈ 47
V ≈ 47: la forza è moltiplicata quasi 50 volte
Ancora la legge d'oro: 94 mm di mano per 2 mm di vite.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
83

## Slide 84
Associamo l'oggetto alla macchina semplice
Per ciascun oggetto: quale macchina semplice è? Se è una leva, di che genere?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
84
Notes: Attività di gruppo, 10 minuti. Prima far elencare alla classe gli attrezzi presenti in aula e in laboratorio (forbici, cucitrice, temperamatite, maniglia, tapparella), poi passare alla figura.

## Slide 85
VERIFICA RAPIDA
Quanti sono i generi di leva?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
Infiniti
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
85

## Slide 86
VERIFICA RAPIDA — RISPOSTA
Quanti sono i generi di leva?
A
1
B
2
C
3
D
4
E
Infiniti
Perché: Tre, secondo la posizione del fulcro: interfissa, interresistente, interpotente.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
86

## Slide 87
VERIFICA RAPIDA
Una leva interpotente di quale genere è?
A
1°
B
2°
C
3°
D
4°
E
Neutro
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
87

## Slide 88
VERIFICA RAPIDA — RISPOSTA
Una leva interpotente di quale genere è?
A
1°
B
2°
C
3°
D
4°
E
Neutro
Perché: «Interpotente» significa che in mezzo sta la potenza: è la leva di 3° genere, sempre svantaggiosa.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
88

## Slide 89
VERIFICA RAPIDA
Una leva interresistente è sempre:
A
indifferente
B
svantaggiosa
C
vantaggiosa
D
di 1° genere
E
di 3° genere
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
89

## Slide 90
VERIFICA RAPIDA — RISPOSTA
Una leva interresistente è sempre:
A
indifferente
B
svantaggiosa
C
vantaggiosa
D
di 1° genere
E
di 3° genere
Perché: La resistenza sta in mezzo, quindi Bp è sempre maggiore di Br: il vantaggio è sempre maggiore di 1.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
90

## Slide 91
VERIFICA RAPIDA
Con una carrucola mobile la forza si dimezza. Il lavoro compiuto:
A
si dimezza
B
raddoppia
C
resta lo stesso
D
diventa un quarto
E
dipende dal peso
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
91

## Slide 92
VERIFICA RAPIDA — RISPOSTA
Con una carrucola mobile la forza si dimezza. Il lavoro compiuto:
A
si dimezza
B
raddoppia
C
resta lo stesso
D
diventa un quarto
E
dipende dal peso
Perché: È la legge d'oro: la forza si dimezza ma lo spostamento raddoppia, quindi il prodotto non cambia.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
92

## Slide 93
Ripasso 1 — leve e carrucole
Macchina | È una leva… | Formula
Leva | secondo il genere | V = R/P = Bp/Br
Carrucola fissa | 1° genere, indifferente | V = 1
Carrucola mobile | 2° genere, vantaggiosa | V = 2
Paranco | carrucole in serie | P = R : n
Verricello, argano | 1° genere, vantaggiosa | V = Bp / Br
Ruota e asse | 1° genere | V = 2
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
93
Notes: Slide di ripasso. Lasciarla proiettata mentre la classe fotografa o copia.

## Slide 94
Ripasso 2 — piano inclinato e derivate
Macchina | Il vantaggio cresce… | Formula
Piano inclinato | se la rampa è lunga | V = L / H
Cuneo | se il cuneo è sottile | —
Vite | se il passo è fine | V = C / passo
E sopra tutto:
quello che si guadagna in forza si perde in spostamento.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
94
Notes: La frase in fondo è quella da portarsi via: se resta una sola cosa di tutta l'unità, dev'essere questa.

## Slide 95
COMPITO DI REALTÀ — DA FARE A CASA
Caccia alle macchine semplici
Fotografa cinque oggetti che hai in casa.
Per ciascuno indica di quale macchina semplice si tratta.
Se è una leva: genere, fulcro, potenza e resistenza.
Consegna una tabella con le foto e le tue risposte.
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
95
Notes: Valutabile su osservazione, uso del linguaggio tecnico e correttezza della classificazione. Assegnarlo alla fine della lezione 4 e correggerlo all'inizio della 6.

## Slide 96
ATTIVITÀ PRATICHE
In laboratorio
Costruisci una bilancia a bracci uguali con una cannuccia, un filo e due bicchierini.
Verifica il 1° principio dell'equilibrio.
Sposta il fulcro e verifica il 2° principio.
Misura il gradino d'ingresso della scuola: la rampa rispetta l'8%?
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
96
Notes: L'ultima attività si può fare anche solo con metro e calcolatrice, senza laboratorio.

## Slide 97
Crediti e riferimenti
Le immagini tecniche provengono dai manuali scolastici in adozione e da materiali didattici di libera consultazione, utilizzati a scopo esclusivamente didattico ai sensi dell'art. 70 della legge 22 aprile 1941, n. 633.
Riferimenti normativi citati: D.M. 16 novembre 2012, n. 254 (Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo); D.M. 14 giugno 1989, n. 236, art. 8.1.11 (pendenza massima delle rampe).
Istituto Comprensivo del Mare — plesso Mattei — Tecnologia — a.s. 2026-27
A.s. 2026-27 · Tecnologia · prof. S. Cortesi
97